## Slide 1: Elektromos buszok Budapesten
Szilágyi Anna
Konzulens: Alekszejenkó Levente

## Slide 2: Célkitűzés
Fejleszteni egy modellt, amely a buszvonalak jellemző paraméterei alapján jól becsüli, hogy érdemes-e az adott vonalat elektromos járművekkel kiszolgálni.
  Környezetbarát megoldás: csökkentett károsanyag-kibocsátás
  Gazdasági előnyök: Költségmegtakarítás a megfelelő választás esetén
  Kihívások: a manuális elemzés munkaigényes, számos tényező befolyásolja az elektromos járművek hatékonyságát

## Slide 3: Adatgyűjtés
Probléma: Nincsenek publikusan elérhető adatok
Megoldás: forgalom szimuláció
Eclipse SUMO (Simulation of Urban Mobility)
  Ingyenes és nyílt forgalom szimulációs eszközkészlet
  Közúti járművek, tömegközlekedés, gyalogosok modellezése
  Útvonaltervezés, vizualizáció, kibocsátás számítása

## Slide 4: Budapesti közlekedés szimulálása
  OSM Web Wizard
  Magasságadatok: tiff import
  Tömegközlekedés: BKK GTFS
  Outputs: emission, battery, tripinfo
  Jármű típuok hozzáadása

## Slide 5: Automatizált futtatás
Subprocess
Futtatott parancsok:
  sumo --c C:\Users\User\Sumo\name_of_the_folder_e\osm.sumocfg --seed 1
  --scale 0.3 --delay 0 --random-depart-offset 100 --start
  python emission.py 1 0.3 name_of_the_folder_e > emission_log.txt
  Előnyei:
  Kevesebb manuális feladat
  Kevesebb human error lehetőség

## Slide 6: Kigyűjtött adatok
Route Id
Trip Id
Average Speed
Time Loss
Route Length
Number of Stops
Elevation Up
Elevation Down
Fuel Consumption -> in HUF
Location
Seed
Traffic Scale
XML -> Pandas -> CSV

## Slide 7: Adatok átalakítása
Nem releváns adatok eltávolítása
  (Route Id, Trip Id, seed, location)
Skálázás méterre
Kirívó értékek kezelése
(Delta elevation)
(Normalizálás)
Végső adathalmaz:
  avgSpeed
  trafficScale
  stops_per_m
  emission_per_m
  elevation_up_per_m
  elevation_down_per_m
  timeloss_per_m

## Slide 8: Regressziós fa
döntési fa alapú modell
az adatokat ismétlődő kérdések sorozatával szegmentálja
minden elágazás egy jellemző értéke alapján történik
végpontoknál (leveleknél) numerikus predikció
Miért pont ez?
Kevés adat (kb. 1500 – 1500 sor)
Könnyű értelmezhetőség
Egyszerűség
Gyors betanítás és predikció

## Slide 9: Regressziós fa
döntési fa alapú modell
az adatokat ismétlődő kérdések sorozatával szegmentálja
minden elágazás egy jellemző értéke alapján történik
végpontoknál (leveleknél) numerikus predikció
Decision Tree Regression - sklearn
Feature és target változók
Training set – 20%
Training: fit()
Prediction: predict()
Mean squared error

## Slide 10: Eredmény
Elektromos
Dízel

## Slide 11: Eredmény
Elektromos
Dízel

## Slide 12: Hogyan tovább?
Ez csak az üzemanyag ára
Hogyan lehet ezt használni?
Volán GTFS
Több adat
Ensamble módszer, Random Forest

## Slide 13: Köszönöm a figyelmet!